NOTA TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL SONDEO DE ABASTECIMIENTO DE VILLANUEVA DE LA JARA (CUENCA). Nº inventario (CA16251401).

Junio del 2011

1. INTRODUCCIÓN

La Diputación de Cuenca consciente del interés de las aguas subterráneas, de su valor estratégico y de la dependencia de algunos abastecimientos urbanos de dicho recurso, mantiene un  convenio de asistencia técnica con  el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) desde 1.980. Asimismo, el IGME dentro del ámbito de sus competencias ha desarrollando múltiples trabajos, proyectos y estudios en el marco de dicho convenio.

Como parte de dicho marco de actuación se emite el presente informe con la finalidad de aportar la caracterización físico-química del sondeo de abastecimiento (CA16251401) ubicado en Villanueva de la Jara, Cuenca.

2. UBICACIÓN

Villanueva de la Jara es una población situada al sur de la provincia de Cuenca a 85 Km. de dicha ciudad y a 56 al norte de Albacete. El municipio cuenta con unos 2.600 habitantes, la mayor parte de ellos dedicados a la actividad agraria. La situación geográfica del municipio y la ubicación de la captación es la que se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Ubicación de la localidad de Villanueva de la Jara y del sondeo CA16251401.

3.  TOMA DE MUESTRA

Con fecha 04/05/2011 se procedió a la visita de la captación para la toma de la muestra de agua para su posterior analítica. La muestra fue tomada a la salida del sondeo, estando este en funcionamiento en el momento del muestreo.  La situación de la captación se indica en la Tabla 1.

| CAPTACIÓN | Nº inventario | UTM X | UTM Y | Z (m) | prof | Litología |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | CA16251401 | 589762 | 589762 | 782 | 250 | Cretácico Superior |

Tabla 1. Característica de la actual captación de abastecimiento a Villanueva de la Jara.

4. HIDROGEOLOGIA REGIONAL

En la provincia de Cuenca cabe diferenciar tres demarcaciones hidrográficas distintas: Guadiana, Júcar y Tajo, que a su vez quedan divididas en distintas Masas de Agua Subterránea (MASb). El municipio de Villanueva de la Jara está incluido en su totalidad en la MASb 080.129 “Mancha Oriental”.  Esta se ubica en el dominio hidrogeológico septentrional (DHS) coincidente con la zona estructural denominada “Estribaciones meridionales de la Cordillera Ibérica”. Su límite NO es la divisoria de aguas entre las cuencas del río Júcar y Guadiana; su límite NE coincide con la divisoria de aguas del río Júcar y Cabriel. El límite meridional coincide con el soterramiento de los materiales mesozoicos bajo el relleno terciario de la llanura manchega.

5.  FORMACIONES ACUÍFERAS

Los principales acuíferos de la región corresponden a los depósitos cretácicos (niveles calcáreos del Senoniense, a las dolomías del Turoniense y a las arenas en “Facies Utrillas”) y a los jurásicos  (dolomías del Dogger), que para la zona de estudio, quedan a demasiada profundidad. Así la mayoría de las perforaciones de Villanueva de la Jara, buscan los niveles cretácicos superiores, que se presentan muy karstificados y fisurados.

6. CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA

Para la caracterización hidroquímica del abastecimiento, se tomó una muestra de agua durante la visita realizada en mayo del 2011,  procedente del sondeo (CA16251401) que capta sus aguas del acuífero carbonatado del Cretácico superior. La muestra tomada ha sido analizada en el laboratorio del IGME.

A continuación se muestran los resultados de la analítica, relaciones ionicas, facies hidroquimicas y representaciones gráficas más significativas.

Resultados de la analítica

| DQO | Cl | SO4 | HCO3 | CO3 | NO3 | Na | Mg | Ca | K | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 57 | 43 | 248 | 0 | 1 | 9 | 23 | 93 | 1 |  |

| pH | Cond | R.S. 180 | NO2 | NH4 | PO4 | SI02 | F | CN | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,65 | 600 | 407,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,3 | <0,5 | <0,01 |  |

| Cr | Mn | Fe | Cu | Zn | As | Se | Cd | Hg | Pb | μg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 72,0 | 94,8 | 0,17 | 2,05 | < 0,05 | 0,77 | < 0,2 | < 0,5 | < 0,2 |  |

Relaciones iónicas

| Relaciones iónicas |
| --- |
| Mg/Ca | K/Na | Na/Ca | Na/Ca+Mg | Cl/HCO3 | SO4/Cl |
| 0,41 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,40 | 0,56 |

Facies hidroquímica

| Anionica | Cationica |
| --- | --- |
| HCO3 | Ca |

Representaciones hidroquímicas

Piper-Hill-Langelier

Stiff

Schoeller

Gráfico de Potabilidad

Informe Aptitud agua de consumo

Diagrama de aptitud agrícola

La caracterización de las aguas subterráneas adquiere una elevada importancia, máxime las destinadas, en la actualidad o en un futuro próximo, para abastecimiento de población. En la presente nota técnica, se han adjuntado los valores correspondientes a los distintos parámetros físico-químicos obtenidos tras la analítica de la muestra recogida y que permiten una caracterización completa. Dichos valores han sido representado en diferentes tipos de gráficos con la finalidad de aportar una caracterización lo más completa de la muestra analizada.

Madrid,  junio de 2011

El autor del informe

Fdo,  José Ángel Díaz Muñoz